| Süsteemi tehnika | Nº 3-1 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB300 | Sünteetiline värv kõrgläikega | TDS–nr: TB300/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Märkus: kasutamiseks ainult sisetingimustes – korrosioonikaitseta. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 1K Sünteetiline värv |
|  | Kihi kogupaksus: 40–60 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol, pintsel, rull |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB300 | Sünteetiline värv kõrgläikega | 100 15–30% | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20–30 min+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30min/+60°C |
| RS300 | Sünteetiline lahusti |  |  |  |
| Parema keemilise vastupidavuse tagamiseks ja kuivamise kiirendamiseks kasutage sünteetilise lahusti asemel AS300 sünteetilist aktivaatorit (lisada võib max 25% + 0–10% RS300 sünteetilist lahustit). Poolmatt või matt lõppviimistluse vajadusel võib kattekihile lisada max 30% AD300 sünteetilist matistajat. Sünteetilise matistaja lisamiskogust varieerides saab läiketaset vähendada kõrgläikest poolmati või matini. 25% kuni 30% matistaja korral lisage ½–1% AA300 kuivatusvahendit. Segamisvahekord on sama nii sünteetilise lahusti kui sünteetilise aktivaatori korral. Paksema kihi saamiseks kasutage AD309 sünteetilist kihi paksuslisandit ilma aktivaatorita 50–100% ning 15–30% sünteetilist lahustit. Koos aktivaatoriga: TB300 – 100 osa, sünteetiline aktivaator – 25 osa, + 40–80% sünteetiline lisand, + 0–10% lahusti. Kuivamisprotsess on lubatud ainult toatemperatuuril! Täiendava informatsiooni saamiseks vt tehniliste andmete lehte. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 3-2 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB300 + AD309 | Sünteetiline värv kõrgläikega Sünteetiline lisand | TDS–nr: AD309/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Märkus: kasutamiseks ainult sisetingimustes – korrosioonikaitseta. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 1K Sünteetiline värv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol, pintsel, rull |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis- vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB300 | Sünteetiline värv kõrgläikega | 100 50–100% +15–30% | 2–3 80–200 µm | Tolmukuiv: 1–2 tundi/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 12–16 tundi /+20 °C Kuiv: 48 tundi/+20 °C Kuiv: kihi paksuslisandiga kuivatamine ainult toatemperatuuril |
| AD309 | Sünteetiline kihi paksuslisand |  |  |  |
| RS300 | Sünteetiline lahusti |  |  |  |
| Parema keemilise vastupidavuse tagamiseks ja kuivamise kiirendamiseks kasutage sünteetilise lahusti asemel AS300 sünteetilist aktivaatorit (lisada võib max 25% + 0–10% RS300 sünteetilist lahustit). Poolmati või mati lõppviimistluse korral võib kattekihile lisada max 30% AD300 sünteetilist matistajat. Sünteetilise matistaja lisamiskogust varieerides saab läiketaset vähendada kõrgläikest poolmati või matini. 25% kuni 30% matistaja korral lisage ½–1% AA300 kuivatusvahendit. Segamisvahekord on sama nii sünteetilise lahusti kui sünteetilise aktivaatori korral. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 4-1 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB400 | Epoksiidvärv kõrgläikega DTM | TDS–nr: IME.TB400/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Parema keemilise vastupidavusega värv. Märkus: kasutamiseks ainult sisetingimustes – mitte kasutada välistingimustes! Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidvärv DTM |
|  | Kihi kogupaksus: 40–60 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB400 | Epoksiidvärv DTM kõrgläikega | 3 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 40 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30min/+60 °C |
| AT400 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 25–30% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 5-1 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB510 | PU kõrgläikega värv DTM | TDS–nr: TB510/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K värv DTM kõrgläikega |
|  | Kihi kogupaksus: 50–80 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB510 | PU kõrgläikega värv DTM | 5 | 2 50–80 µm | Tolmukuiv: 25–30 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 3–5 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 30 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%) Paksema kihi saamiseks kasutage AD600 lisandit (segamisvahekord 5:1 + 40–80% lisand + 10-20% lahusti, täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 5-2 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB511 | PU poolmatt värv DTM | TDS–nr: TB511/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K värv DTM poolmatt |
|  | Kihi kogupaksus: 40–60 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB511 | PU poolmatt värv DTM | 5 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 40 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). Paksema kihi saamiseks kasutage AD600 lisandit (segamisvahekord 5:1 + 40–80% lisand + 10–20% lahusti, täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 5-3 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB512 | PU matt värv DTM | TDS–nr: TB512/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K värv DTM matt |
|  | Kihi kogupaksus: 40–60 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB512 | PU matt värv DTM | 5 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 40 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). Paksema kihi saamiseks kasutage AD600 lisandit (segamisvahekord 5:1 + 40–80% lisand + 10–20% lahusti, täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 5-4 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB510 + AD600 | PU kõrgläikega värv DTM Paksuslisand | TDS–nr: AD600/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K värv DTM kõrgläikega |
|  | Kihi kogupaksus: 80–200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB510 | PU kõrgläikega värv DTM | 5 | 2–3 80–200 µm | Tolmukuiv: 1–2 tundi/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 12–16 tundi/+20 °C Kuiv: kihi paksuslisandiga kuivatamine ainult toatemperatuuril |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| AD600 | Paksuslisand | + 40–80% |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%) TB510 asemel võib kasutada ka TB511 PU poolmatt DTM värvi või TB512 PU matt värvi |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 5-5 |
| --- | --- |

| Kattekiht | TB510 + AD602 | PU kõrgläikega värv DTM Jäme struktuurlisand | TDS–nr: AD602/UK |
| --- | --- | --- | --- |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K värv DTM kõrgläikega |
|  | Kihi kogupaksus: 60–100 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB510 | PU kõrgläikega värv DTM | 2 | 2–3 60–100 µm | Tolmukuiv: 30–60 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 3–5 tundi/+20 °C Kuiv: 10–12 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| AD602 | Jäme struktuurlisand | 1 |  |  |
| TB510+AD602 | 2:1 koos | 5 |  |  |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| TB510 asemel võib kasutada ka TB511 PU poolmatt DTM värvi või TB512 PU matt DTM värvi. AD602 asemel võib kasutada ka AD601 peent struktuurlisandit. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 33-1 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP300 | Sünteetiline kruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP300/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB300 | Sünteetiline värv kõrgläikega | TDS–nr: TB300/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 1K sünteetiline kruntvärv DTM |
|  | 1K sünteetiline värv |
|  | Kihi kogupaksus: 40–60 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol, pintsel, rull |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP300 | Sünteetiline kruntvärv DTM hall | 100 | 1–2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 30–45 min/+20 °C Kuiv: 6–8 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| RS300 | Sünteetiline lahusti | 15–30 |  |  |
| Parema keemilise vastupidavuse tagamiseks ja kuivamise kiirendamiseks kasutage sünteetilise lahusti asemel AS300 sünteetilist aktivaatorit (lisada võib max 25% + 0–10% RS300 sünteetilist lahustit). |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB300 | Sünteetiline värv kõrgläikega | 100 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20min-30min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30min/+60 °C |
| RS300 | Sünteetiline lahusti | 15–30 |  |  |
| Parema keemilise vastupidavuse tagamiseks ja kuivamise kiirendamiseks kasutage sünteetilise lahusti asemel AS300 sünteetilist aktivaatorit (lisada võib max 25% + 0–10% RS300 sünteetilist lahustit). Poolmatt või mati lõppviimistluse korral võib kattekihile lisada max 30% AD300 sünteetilist matistajat. Sünteetilise matistaja lisamiskogust varieerides saab läiketaset vähendada kõrgläikest poolmati või matini. 25% kuni 30% matistaja korral lisage ½–1% AA300 kuivatusvahendit. Segamisvahekord on sama nii sünteetilise lahusti kui sünteetilise aktivaatori korral. Paksema kihi saamiseks kasutage AD309 sünteetilist lisandit ilma aktivaatorita 50–100% ning 15–30% sünteetilist lahustit. Koos aktivaatoriga: TB300 – 100 osa, sünteetiline aktivaator – 25 osa, + 40–80% sünteetiline lisand, + 0–10% lahusti. Kuivamisprotsess on lubatud vaid toatemperatuuril! Täiendava informatsiooni saamiseks vt tehniliste andmete lehte. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 33-2 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP300 | Sünteetiline kruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP300/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB300 + AD309 | Sünteetiline värv kõrgläikega Sünteetiline kihi paksuslisand | TDS–nr: AD309/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 1K sünteetiline kruntvärv DTM |
|  | 1K sünteetiline värv |
|  | Kihi kogupaksus: 120–250 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol, pintsel, rull |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP300 | Sünteetiline kruntvärv DTM hall | 100 15–30 | 1–2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 30–45 min/+20 °C Kuiv: 6–8 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| RS300 | Sünteetiline lahusti |  |  |  |
| Parema keemilise vastupidavuse tagamiseks ja kuivamise kiirendamiseks kasutage sünteetilise lahusti asemel AS300 sünteetilist aktivaatorit (lisada võib max 25% + 0–10% RS300 sünteetilist lahustit). |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB300 | Sünteetiline värv kõrgläikega | 100 | 2 80–200 µm | Tolmukuiv: 1–2 tundi/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 12–16 tundi/+20 °C Kuiv: 48 tundi/+20 °C Kuiv: kihi paksuslisandiga kuivatamine ainult toatemperatuuril |
| AD309 | Sünteetiline paksuslisand | 50–100% |  |  |
| RS300 | Sünteetiline lahusti | 15–30 |  |  |
| Parema keemilise vastupidavuse tagamiseks ja kuivamise kiirendamiseks kasutage sünteetilise lahusti asemel AS300 sünteetilist aktivaatorit (lisada võib max 25% + 0–10% RS300 sünteetilist lahustit). Poolmati või mati lõppviimistluse korral võib kattekihile lisada max 30% AD300 sünteetilist matistajat. Sünteetilise matistaja lisamiskogust varieerides saab läiketaset vähendada kõrgläikest poolmati või matini. 25% kuni 30% matistaja korral lisage ½–1% AA300 kuivatusvahendit. Segamisvahekord on sama nii sünteetilise lahusti kui sünteetilise aktivaatori korral. Koos aktivaatoriga: TB300 – 100 osa, sünteetiline aktivaator – 25 osa, + 40–80% sünteetiline lisand, + 0–10% lahusti. Kuivamisprotsess on lubatud ainult toatemperatuuril! Täiendava informatsiooni saamiseks vt tehniliste andmete lehte. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 44-1 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP400/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB400 | Epoksiidvärv kõrgläikega | TDS–nr: TB400/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Kasutamiseks ainult sisetingimustes! Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht DTM |
|  | 2K epoksiidvärv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol, |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60 min +20 °C W/W Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50 |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale(W/W) krundi korral kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv DTM on sama toode, kuid valget värvi. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB400 | Epoksiidvärv kõrgläikega | 3 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 40 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AT400 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 25–30% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 44-2 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM hall | TDS–nr: FP402/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB400 | Epoksiidvärv kõrgläikega | TDS–nr: TB400/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras – ainult puhastatud metallpinnad (SA 2½). Kasutamiseks ainult sisetingimustes! Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntvärv DTM |
|  | 2K epoksiidvärv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (kaal) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM hall | 1000 g | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60 min/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP402 | Epoksiidaktivaator | 84 g |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | 25–60 g |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 25–40 g universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 40–60 g universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB400 | Epoksiidvärv kõrgläikega | 3 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 40 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AT400 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 25–30% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 54-1 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP400/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB500 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB500/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht DTM |
|  | 2K PU värv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol, |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50% |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv on sama toode, kuid valget värvi. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB500 | PU värv kõrgläikega (VOC <420g/l) | 4 | 2 40–65 µm | Tolmukuiv: 60–90 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 0–5% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage IME.RS605 universaallahusti asemel AA600 kiirendit. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 54-2 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas | TDS–nr: FP402/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB500 | PU värv kõrgläikega | TDS–nr: TB500/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras – ainult puhastatud metallpinnad (SA 2½). Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht |
|  | 2K PU värv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (kaal) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas hall | 1000 g | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60 min/+20 °C w/w Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP402 | Epoksiidaktivaator | 84 g |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | 25–60 g |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 25–40 g universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 40–60 g universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB500 | PU värv kõrgläikega (VOC < 420 g/l) | 4 | 2 40–65 µm | Tolmukuiv: 60–90 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 0–5% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage IME.RS605 universaallahusti asemel AA600 kiirendit. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 54-3 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP400/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB520 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB520/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht |
|  | 2K PU värv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50% |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv DTM on sama toode, kuid valget värvi. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (Maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB520 | PU kõrgläikega värv | 6 | 2 40–60µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 2–4 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 20–35% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%) Paksema kihi saavutamiseks kasutage AD600 paksuslisandit. Segamisvahekord on 6:1 + 40–80% lisand + 20–35% lahusti. Täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 54-4 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM | TDS–nr: FP402/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB520 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB520/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras – ainult puhastatud metallpinnad (SA 2½). Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht |
|  | 2K PU värv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (kaal) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM hall | 1000 g | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 1v24 tundi/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP402 | Epoksiidaktivaator | 84 g |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | 25–60 g |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 25–40 g universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 40–60 g universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB520 | PU värv kõrgläikega | 6 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20–30 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 2–4 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 20–35% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%) Paksema kihi saavutamiseks kasutage AD600 paksuslisandit. Segamisvahekord on 6:1 + 40–80% lisand + 20–35% lahusti. Täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 54-5 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP400/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB510 | PU kõrgläikega värv DTM | TDS–nr: TB510/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht DTM |
|  | 2K PU värv DTM |
|  | Kihi kogupaksus: 100–180 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50% |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv DTM on sama toode, kuid valget värvi. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB510 | PU kattekiht DTM kõrgläikega | 5 | 2 50–80 µm | Tolmukuiv: 25-30 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 3–5 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 hours/+20 °C Kuiv: 30 min/+60 °C |
| AU500 | PU aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%) Paksema kihi saavutamiseks kasutage AD600 paksuslisandit. Segamisvahekord on 5:1 + 40–80% lisand + 10–20% lahusti. Täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte. TB510 PU kõrgläikega DTM värvi asemel võib kasutada ka TB511 PU poolmatt DTM värvi TB512 PU matti DTM värvi (segamisvahekord on sama). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 55-1 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP500 | PU kruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP500/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB500 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB500/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K PU kruntkiht DTM |
|  | 2K PU värv (VOC 420 g/l) |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP500 | PU kruntkiht DTM hall | 8 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 30 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 10–14 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | PU aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–25% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 3–5%). Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. PB500 PU kruntvärvisegu DTM on sama toode, millele on võimalik lisada 20% värvitoonerit vabalt valitud värvitoonis. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB500 | PU värv kõrgläikega (VOC 420g/l) | 4 | 2 40–65 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 0–5% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit RS605 universaallahusti asemel. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 55-2 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP500 | PU kruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP500/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB520 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB520/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K PU kruntkiht DTM |
|  | 2K PU värv |
|  | Kihi kogupaksus: 80–140µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP500 | PU kruntkiht DTM hall | 8 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 10–14 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | PU aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–25% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 3–5%). Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. PB500 PU kruntvärvisegu DTM on sama toode, millele on võimalik lisada 20% värvitoonerit vabalt valitud värvitoonis. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamisvahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB520 | PU kattekiht kõrgläikega | 6 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20–30 min/20 °C Komplekteerimiskuiv: 2–4 tundi/20 °C Kuiv: 8–10 tundi/20 °C Kuiv: 20–30 min/60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 20–35% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). Suurema paksuse saavutamiseks kasutage AD600 paksuslisandit. Segamisvahekord on 6:1 + 40–80% lisand + 20–35% lahusti. Täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 55-3 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP500 | PU kruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP500/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB510 | PU kõrgläikega värv DTM | TDS–nr: TB510/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K PU kruntkiht DTM |
|  | 2K PU värv DTM |
|  | Kihi kogupaksus: 100–180 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP500 | PU kruntkiht DTM hall | 8 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 30 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 10–14 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | PU aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–25% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 3–5%). Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. PB500 PU kruntvärvisegu DTM on sama toode, millele on võimalik lisada 20% värvitoonerit vabalt valitud värvitoonis. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB510 | PU kõrgläikega värv DTM | 5 | 2 50–80 µm | Tolmukuiv: 25–30 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 3–5 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 30 min/+60 °C |
| AU500 | PU aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%) Paksema kihi saavutamiseks kasutage AD600 paksuslisandit. Segamisvahekord on 5:1 + 40–80% lisand + 10–20% lahusti. Täiendava teabe saamiseks vt tehniliste andmete lehte. TB510 PU kõrgläikega DTM värvi asemel võib kasutada ka TB511 PU poolmatt DTM värvi või TB512 PU matt DTM värvi (segamisvahekord on sama). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 333-1 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP300 | Sünteetiline kruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP300/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB300 | Sünteetiline kõrgläikega värv | TDS–nr: TB300/UK |
| Läbipaistev kattekiht | CC300 | Sünteetiline lakk | TDS–nr: CC300/UK |
| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| Metall, teras, malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | Sünteetiline kruntkiht DTM |
|  | Sünteetiline värv |
|  | Sünteetiline lakk |
|  | Kihi kogupaksus: 120–160 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol, pintsel, rull |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP300 | Sünteetiline kruntkiht DTM hall | 100 | 1–2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 30–45 min/+20 °C Kuiv: 6–8 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| RS300 | Sünteetiline lahusti | 15–30% |  |  |
| Kõrgema keemilise vastupidavuse ja kiirema kuivamise tagamiseks võib sünteetilise lahusti asemel kasutada IME.AS300 sünteetilist aktivaatorit (max 25% + 0–5% sünteetiline lahusti). |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB300 | Sünteetiline kõrgläikega värv | 100 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 30–45 min/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30 min/+60 °C |
| RS300 | Sünteetiline lahusti | 15–30% |  |  |
| Kõrgema keemilise vastupidavuse ja kiirema kuivamise tagamiseks võib sünteetilise lahusti asemel kasutada AS300 sünteetilist aktivaatorit (max 25% + 0–10% sünteetiline lahusti). |
| Läbipaistev kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| CC300 | Sünteetiline lakk | 100 | 2 40–50 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 5–7 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 30 min/+60 °C |
| RS300 | Sünteetiline lahusti | 15–30% |  |  |
| Kõrgema keemilise vastupidavuse ja kiirema kuivamise tagamiseks võib sünteetilise lahusti asemel kasutada IME.AS300 sünteetilist aktivaatorit (max 25% + 0–10% RS300 sünteetiline lahusti). Kasutada võib ka CC300 läbipaistvat lakki ilma krunt- ja kattekihita. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 544-1 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM | TDS–nr: FP402/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP400/UK |
| Kattekiht | TB500 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB500/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras – ainult puhastatud metallpinnad (SA 2½). Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht tsingirikas |
|  | 2K epoksiidkruntkiht |
|  | 2K PU värv (VOC 420 g/l) |
|  | Kihi kogupaksus: 140200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (kaal) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM hall | 1000 g | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60‘/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP402 | Epoksiidaktivaator | 84 g |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | 25–60 g |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 25–40 g universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 40 g universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60‘/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50% |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv on sama toode, kuid valget värvi. Parima kvaliteedi ja sileda pinna tagamiseks lihvige pärast kuivamisaja möödumist ekstsentrilise masinaga, karedusega P320-P400. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB500 | PU kõrgläikega värv(VOC < 420 g/l) | 4 | 2 40–65 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 12 tundi/+20 °C Kuiv: 16–24 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 0–5% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage RS605 universaallahusti asemel AA600 kiirendit. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 544-2 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM | TDS–nr: FP402/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | TDS–nr: FP400/UK |
| Kattekiht | TB520 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB520/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras – ainult puhastatud metallpinnad (SA 2½). Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht tsingirikas |
|  | 2K epoksiidkruntkiht |
|  | 2K PU värv |
|  | Kihi kogupaksus: 140–200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (kaal) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM hall | 1000 g | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60min/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP402 | Epoksiidaktivaator | 84 g |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | 25–60 g |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 25–40 g universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 40–60 g universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (Maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60min/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50% |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv on sama toode, kuid valget värvi. Parima kvaliteedi ja sileda pinna tagamiseks lihvige pärast kuivamisaja möödumist ekstsentrilise masinaga, karedusega P320-P400. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB520 | PU kõrgläikega värv | 6 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20–30 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 2–4 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 20–35% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit, max 5%. |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 754-1 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM | TDS–nr: FP400/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB500 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB500/UK |
| Läbipaistev kattekiht | CC700 | Grafitikindel lakk | TDS–nr: CC700/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht DTM |
|  | 2K PU värv (VOC 420 g/l) |
|  | 2K Lakk |
|  | Kihi kogupaksus: 140–200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60min/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50% |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv DTM on sama toode, kuid valget värvi. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamisvahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB500 | PU kattekiht kõrgläikega | 4 | 2 40–65 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 12–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 0–5% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage IME.RS605 universaallahusti asemel AA600 kiirendit. Väga hea viimistluse tagamiseks kandke pärast kuivamist peale CC700 lakk (kuni 24 tundi ilma lihvimata, pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti – Scotch-brite väga peen/ülipeen). |
| Läbipaistev kattekiht |
| Toode | Segamisvahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| CC700 | Grafitikindel lakk | 2 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 40–50 min/+60 °C |
| AU570 | Laki aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 754-2 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas | TDS–nr: FP402/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB500 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB500/UK |
| Läbipaistev kattekiht | CC700 | Grafitikindel lakk | TDS–nr: CC700/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras – ainult puhastatud metallpinnad (SA 2½). Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht tsingirikas |
|  | 2K PU Värv (VOC 420 g/l) |
|  | 2K Lakk |
|  | Kihi kogupaksus: 140–200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (kaal) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM hall | 1000 g | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60min/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP402 | Aktivaator | 84 g |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | 25–60 g |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 25–40 g universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 40–60 g universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB500 | PU kõrgläikega värv(VOC < 420 g/L) | 4 | 2 40–65 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 12–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 0–5% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage RS605 universaallahusti asemel AA600 kiirendit. Väga hea viimistluse tagamiseks kandke pärast kuivamist peale CC700 lakk (kuni 24 tundi ilma lihvimata, pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti – Scotch-brite väga peen/ülipeen). |
| Läbipaistev kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| CC700 | Grafitikindel lakk | 2 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 40–50 min/+60 °C |
| AU570 | Laki aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 754-3 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM | TDS–nr: FP400/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB520 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB520/UK |
| Läbipaistev kattekiht | CC700 | Grafitikindel lakk | TDS–nr: CC700/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras, roostevaba teras (aluspind puhastatud), malm, galvaniseeritud teras, alumiinium, klaasplast. Plastaluspinnad – pärast sobivuse ja nakke testi kasutage vajadusel FP600 plastikukrunti. Aluspind: Lahustikindlad pinnad, lihvitud/matistatud värvikiht. Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht |
|  | 2K PU värv |
|  | 2K Lakk |
|  | Kihi kogupaksus: 140–200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP400 | Epoksiidkruntvärv DTM hall | 3 | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60min/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP401 | Epoksiidaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–50% |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 10–30% universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 35–50% universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. FP401 epoksiidkruntvärv DTM on sama toode, kuid valget värvi. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB520 | PU kattekiht kõrgläikega | 6 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 1-24 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 20–35% |  |  |
| Väga hea viimistluse tagamiseks kandke pärast kuivamist peale CC700 lakk(kuni 24 tundi ilma lihvimata, pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti – Scotch-brite väga peen/ülipeen). |
| Läbipaistev kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| CC700 | Grafitikindel lakk | 2 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 40–50 min/+60 °C |
| AU570 | Laki aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |

| Süsteemi tehnika | Nº 754-4 |
| --- | --- |

| Kruntkiht | FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas | TDS–nr: FP402/UK |
| --- | --- | --- | --- |
| Kattekiht | TB520 | PU kõrgläikega värv | TDS–nr: TB520/UK |
| Läbipaistev kattekiht | CC700 | Grafitikindel lakk | TDS–nr: CC700/UK |

| Ettevalmistus ja eeltöötlus | Omadused |
| --- | --- |
| Metall, teras – ainult puhastatud metallpinnad (SA 2½). Värvi vastupidavus sõltub olulisel määral pinna ettevalmistuse põhjalikkusest (täpsemat teavet leiate tehnilisest dokumendist “Ettevalmistus ja eeltöötlus”). | 2K epoksiidkruntkiht tsingirikas |
|  | 2K PU värv |
|  | 2K grafitikindel lakk |
|  | Kihi kogupaksus: 140–200 µm |
|  | Pealekandmine |
|  | Tavavärvipüstol |
|  | Õhuvaba, õhusegu |
| Täiendava teabe saamiseks vt meie tehniliste andmete lehti. |  |
| Kruntkiht |
| Toode | Segamis-vahekord (kaal) | Kihid | Kuivamisaeg |
| FP402 | Epoksiidkruntvärv tsingirikas DTM hall | 1000 g | 1–2 40–80 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 60min/+20 °C Kuiv: 10–16 tundi/+20 °C Kuiv: 30–40 min/+60 °C |
| AP402 | Aktivaator | 84 g |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | 25–60 g |  |  |
| Täitekruntimisel kasutage 25–40 g universaallahustit. Märg-märjale kruntimisel kasutage 40–60 g universaallahustit / 1 kiht 30–40 µm. Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. |
| Kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| TB520 | PU kõrgläikega värv | 6 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 20 min/+20 °C Ülekaetav: 1–24 tundi/+20 °C Kuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 20–30 min/+60 °C |
| AU500 | Polüuretaanaktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 20–35% |  |  |
| Pärast 24 tunni möödumist lihvige uuesti. Väga hea viimistluse tagamiseks kandke pärast kuivamist peale CC700 lakk (kuni 24 tundi). |
| Läbipaistev kattekiht |
| Toode | Segamis-vahekord (maht) | Kihid | Kuivamisaeg |
| CC700 | Grafitikindel lakk | 2 | 2 40–60 µm | Tolmukuiv: 60 min/+20 °C Komplekteerimiskuiv: 8–10 tundi/+20 °C Kuiv: 24 tundi/+20 °C Kuiv: 40–50 min/+60 °C |
| AU570 | Laki aktivaator | 1 |  |  |
| RS605 | Universaallahusti | + 10–20% |  |  |
| Kuivamisprotsessi kiirendamiseks kasutage AA600 kiirendit (max 5%). |
| Informatsioon: |
| Kui soovite tasakaalustuse eesmärgil komponente kaaluda, siis kasutage meie ICRIS tarkvara. Õhuvaba või õhuseguga töötlemisel järgige meie tehniliste andmete lehel toodud juhiseid. Täiendavat teavet nimetatud toodete kohta leiate meie tehniliste andmete lehtedelt. |